## Slide 1: Disciplina Software Embarcado
Curso Mestrado em Redes de Computadores
Prof. Francisco Sant'Anna
Daniel Luzente de Lima

## Slide 2: Disciplina Software Embarcado
Projeto Final
Sistema de Automatização para Ambiente de Datacenter

## Slide 3: Disciplina Software Embarcado
Objetivo
Automatizar e otimizar controle de iluminação e de refrigeração em ambiente de Datacenter.

## Slide 4: Disciplina Software Embarcado
Componentes do Sistema
Sensores – Botão, AM2302 (Temperatura e umidade), Flex Sensor (Flexão e Deflexão) e PIR Sensor (Movimento)
Atuadores - Leds e Speaker

## Slide 5: Disciplina Software Embarcado
Componentes do Sistema - Cont.
Comunicação RF - NRF24L01 transceiver module

## Slide 6: Disciplina Software Embarcado
Componentes do Sistema - Cont.
Microcontroladores – 2 (dois) Arduinos Uno
RX  TX

## Slide 7: Disciplina Software Embarcado
Controles do sistema
Controle
Ativação da iluminação inicial do ambiente ao pressionar botão e abrir a porta.
Esquema lógico
Capturar pressionamento do botão abrir e o nível de flexão do sensor que estará acoplado à porta e enviar os dados ao micro controlador responsável pelos atuadores.

## Slide 8: Disciplina Software Embarcado
Controles do sistema
Controle
Ativação da iluminação setorial do ambiente baseado na detecção de localização e movimento do visitante.
Esquema lógico
Capturar dados de localização do visitante e enviar ao micro controlador para
que se ative iluminação dupla no setor e iluminação única nos demais setores.

## Slide 9: Disciplina Software Embarcado
Setor 1
Setor 2
FlexSensor

## Slide 10: Disciplina Software Embarcado
Controles do sistema
Controle
Ajustar potência da refrigeração do ambiente de acordo com a temperatura no momento.
Esquema lógico
Capturar dados de temperatura e enviar ao micro controlador para que seja
feita a regulação da potência da refrigeração.

## Slide 11: Disciplina Software Embarcado
AC
AC
Temperatura: 20o

## Slide 12: Disciplina Software Embarcado
AC
AC
Temperatura: 26o

## Slide 13: Disciplina Software Embarcado
Controles do sistema
Controle
Desativação da iluminação do ambiente baseado na detecção de saída do visitante.
Esquema lógico
Capturar pressionamento do botão fechar, o nível de inclinação da porta e
enviar os dados ao micro controlador responsável pelos atuadores.

## Slide 14: Disciplina Software Embarcado
Status do Projeto
Sensores de temperatura e de flexão configurados
Transmissão RF funcionando
Recebimento dos dados e atuação dos dispositivos funcionando
Em fase de programação do sensor de presença e iluminação setorial

## Slide 15: Disciplina Software Embarcado
FIM